## Slide 1
SMART PARKING
SYSTEM v3.2
ESP32 | WiFi Dashboard | Telegram | Tính Phí | Emergency Mode
Báo cáo đồ án môn học • 2025

## Slide 2
MỤC LỤC
01
Giới thiệu & Mục tiêu đề tài
02
Linh kiện phần cứng
03
Sơ đồ kết nối phần cứng
04
Kiến trúc phần mềm
05
Luồng hoạt động chính
06
Tính phí tự động
07
Emergency Mode
08
Web Dashboard & Telegram
09
Kết quả thực tế & Demo
10
Kết luận & Hướng phát triển

## Slide 3
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Bối cảnh thực tế
Đô thị hóa nhanh → nhu cầu đỗ xe tăng cao
Quản lý thủ công gây lãng phí thời gian
Thiếu thông tin thực tế về chỗ trống
Giải pháp đề xuất
Hệ thống bãi đỗ xe thông minh dùng ESP32 — tự động nhận diện xe, tính phí, hiển thị dashboard realtime và gửi cảnh báo Telegram.

## Slide 4
MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
Tự động hóa
Điều khiển 2 cổng servo tự động, không cần nhân viên
Tính phí thông minh
Miễn phí 15 phút, 2.000đ/30 phút, tối thiểu 3.000đ
Giám sát realtime
Dashboard web cập nhật mỗi 2.5 giây trên điện thoại
Cảnh báo tức thì
Telegram gửi thông báo xe vào/ra/bãi đầy ngay lập tức
An toàn khẩn cấp
Emergency Mode: 1 nút nhấn → mở thông 2 cổng
Ghi nhận lịch sử
Log 8 sự kiện gần nhất, hiển thị trên dashboard

## Slide 5
LINH KIỆN PHẦN CỨNG
ESP32 DevKit v1
Vi điều khiển chính, 2 nhân, WiFi tích hợp
Servo SG90 × 2
Điều khiển thanh chắn cổng vào / cổng ra
IR FC-51 × 4
Cảm biến hồng ngoại — phát hiện xe
LCD 16×2 + I2C
Hiển thị trạng thái bãi và phí xe
Buzzer thụ động
Phát âm thanh cảnh báo không blocking
Nút nhấn
Kích hoạt Emergency Mode (GPIO 13)
Nguồn 5V ≥ 2A
Cấp nguồn ESP32 + 2 servo đồng thời
Breadboard + dây
Lắp ráp và kết nối linh kiện

## Slide 6
SƠ ĐỒ KẾT NỐI GPIO
ESP32
Servo VÀO
GPIO 18
Servo RA
GPIO 19
IR Vào
GPIO 32
IR Ra
GPIO 4
IR Slot 1
GPIO 14
IR Slot 2
GPIO 27
GPIO 15
Buzzer
GPIO 21
LCD SDA
GPIO 22
LCD SCL
GPIO 13
Emergency

## Slide 7
BỐ CỤC VẬT LÝ BÃI ĐỖ XE
BÃI ĐỖ XE
SLOT 1
IR S1
SLOT 2
IR S2
CỔNG VÀO
GPIO 18+32
CỔNG RA
GPIO 19+4
LCD + ESP32
GPIO 21/22

## Slide 8
KIẾN TRÚC PHẦN MỀM
CORE 1 — LOOP() CHÍNH
updateEmergency() ← ưu tiên #1
updateSlots() ← IR slot debounce
updateGate(In/Out) ← state machine
debounceRead() ← IR cổng
updateBuzzer() ← non-blocking
refreshLCD() ← non-blocking
CORE 0 — TELEGRAM TASK
FreeRTOS Task — poll 300ms
WiFiClientSecure HTTPS
Mutex bảo vệ tgMsg
WEB SERVER — ASYNC PORT 80
GET / → Dashboard HTML
GET /api/status → JSON realtime

## Slide 9
LUỒNG ĐIỀU KHIỂN CỔNG (STATE MACHINE)
CLOSED
TRIGGERED
OPENING
OPEN
CLOSING
IR phát hiện
& còn chỗ
Chờ 800ms
5°/15ms → 90°
Xe qua → 3s
5°/15ms → 0°
Tất cả các bước dùng millis() — không có delay() → loop không bao giờ bị block

## Slide 10
LUỒNG XE VÀO & XE RA
🚗 XE VÀO
1. IR cổng vào phát hiện xe (GPIO 32)
2. Debounce 50ms → xác nhận
3. Kiểm tra: còn chỗ?
✓ Có → Servo mở cổng vào
✗ Không → LCD 'BÃI ĐẦY', Telegram
4. Xe vào → IR Slot phát hiện
5. Ghi giờ vào, bắt đầu tính phí
6. Telegram: 'Xe vào Slot X'
🚗 XE RA
1. IR Slot phát hiện chỗ trống
2. Debounce 50ms → xác nhận
3. Tính phí: dur = now - entrySec
4. LCD hiển thị phí + thời gian
5. IR cổng ra phát hiện xe
6. Servo mở cổng ra
7. Telegram: 'Xe ra, phí X đồng'
8. Cổng tự đóng sau 3 giây

## Slide 11
HỆ THỐNG TÍNH PHÍ TỰ ĐỘNG
CÔNG THỨC TÍNH PHÍ
Nếu thời gian ≤ 15 phút → MIỄN PHÍ
Nếu thời gian > 15 phút → MAX( 3.000đ , ⌈(phút − 15) ÷ 30⌉ × 2.000đ )
10 phút
≤ 15 phút
MIỄN PHÍ
20 phút
1 block × 2.000đ
3.000đ *
74 phút
2 blocks × 2.000đ
4.000đ
3 giờ
6 blocks × 2.000đ
12.000đ
* Tối thiểu 3.000đ áp dụng khi phí tính ra thấp hơn

## Slide 12
XỬ LÝ NHIỄU & DEBOUNCE
Vấn đề: Servo quay gần IR slot → sinh nhiễu điện từ → giả mạo sự kiện xe vào/ra
IR Cổng Vào/Ra
Debounce 50ms trong hàm debounceRead()
Mỗi lần đọc GPIO so sánh với giá trị trước, chờ ổn định 50ms mới xử lý
IR Slot 1 & 2
Debounce riêng trong struct SlotBilling
rawRead + debounceTs — bỏ qua nếu chưa đủ 50ms ổn định
Servo PWM
allocateTimer(0..3) tránh xung đột timer
Period 50Hz, pulse 500–2400µs đúng chuẩn SG90

## Slide 13
🚨 EMERGENCY MODE
Kết nối: GPIO 13 ──── [NÚT NHẤN] ──── GND (không cần điện trở, dùng pull-up nội bộ)
NHẤN LẦN 1 — BẬT
Servo cả 2 cổng quay lên 90° ngay lập tức
openTime đặt = now + 24h → không tự đóng
Toàn bộ logic IR cổng bị bỏ qua (return sớm)
LCD nhấp nháy '!!! KHAN CAP !!!' mỗi 600ms
Telegram: 'CẢ 2 CỔNG MỞ THÔNG'
NHẤN LẦN 2 — TẮT
2 cổng chuyển sang state GATE_CLOSING
Servo đóng từ từ 5°/15ms về 0°
Hệ thống trở về hoạt động bình thường
LCD trở về màn hình trạng thái
Telegram: 'Emergency đã TẮT'

## Slide 14
KIẾN TRÚC WIFI — AP + STA DUAL MODE
ACCESS POINT (AP)
SSID: SmartParking
Pass: parking123
IP: 192.168.4.1
→ Dashboard luôn bật dù mất internet
STATION (STA)
Kết nối WiFi nhà / router
Truy cập internet → Telegram
NTP sync giờ UTC+7
Fallback millis() nếu mất kết nối
⚡ Cùng 1 radio nhưng 2 interface độc lập — AP mất điện thì STA cũng mất, nhưng STA mất internet thì AP vẫn phục vụ dashboard bình thường
Telegram flow: sendTelegram() → mutex lock → tgReady=true → telegramTask() Core 0 → WiFiClientSecure HTTPS → api.telegram.org:443

## Slide 15
WEB DASHBOARD REALTIME
SMART PARKING
● LIVE
Trong bãi
1/2
Trạng thái
CÓ CHỖ
SLOT 01
CÓ XE
Phí: 4,000d
SLOT 02
TRỐNG
Sẵn sàng
SỰ KIỆN GẦN ĐÂY
●
09:31
Xe vao S1
●
08:55
Xe ra S2 | 4,000d
●
08:00
He thong khoi dong
Truy cập điện thoại
WiFi SmartParking → http://192.168.4.1
Tự cập nhật 2.5s
fetch('/api/status') định kỳ, không cần refresh
Phí chạy realtime
runningFee tăng theo giây khi xe đang đậu
Log 8 sự kiện
Circular buffer, hiển thị theo thứ tự thời gian

## Slide 16
TELEGRAM BOT — THÔNG BÁO REALTIME
Xe Vào
[SMART PARKING]
Xe vao: Slot 1
Gio: 08:31:00
Bai: 1/2 cho
Xe Ra + Phí
[SMART PARKING]
Xe ra: Slot 1
Thoi gian: 1h14m
Phi: 4,000d
Gio: 09:45:00
Bãi Đầy
[SMART PARKING]
BAI DAY
Tu choi xe vao
Gio: 10:00:00
🚨 Emergency
[SMART PARKING]
!!! KHAN CAP !!!
CA 2 CONG MO THONG
Xe ra vao tu do

## Slide 17
THƯ VIỆN & CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
ESP32Servo
Điều khiển servo SG90 với PWM timer riêng, tránh xung đột
LiquidCrystal I2C
Giao tiếp LCD 16×2 qua I2C (SDA/SCL) — chỉ dùng 2 GPIO
ESPAsyncWebServer
Web server bất đồng bộ — phục vụ HTTP không block loop()
AsyncTCP
TCP layer cho ESPAsyncWebServer — bắt buộc cài kèm
WiFiClientSecure
HTTPS/TLS kết nối api.telegram.org:443
FreeRTOS
Chạy telegramTask trên Core 0, mutex bảo vệ shared data
NTP / time.h
Đồng bộ thời gian thực UTC+7 từ pool.ntp.org
PptxGenJS (báo cáo)
Tạo file PowerPoint này bằng Node.js

## Slide 18
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & DEPLOY
01
Cài Arduino IDE 2.x
arduino.cc → tải IDE → cài board ESP32 by Espressif
Tools → Board → ESP32 Dev Module
02
Cài thư viện
Library Manager: ESP32Servo + LiquidCrystal I2C
GitHub ZIP: ESPAsyncWebServer + AsyncTCP
03
Điền CONFIG
#define WIFI_SSID, WIFI_PASS, BOT_TOKEN, CHAT_ID
4 dòng đầu file — chỉnh trước khi nạp
04
Nạp code
Cắm USB → chọn đúng Port → nhấn Upload
Mở Serial Monitor 115200 baud để kiểm tra
05
Kết nối Dashboard
Điện thoại → WiFi SmartParking → browser 192.168.4.1
Tự refresh mỗi 2.5 giây
06
Kết nối Telegram
@BotFather → /newbot → lấy token
@userinfobot → lấy CHAT_ID → nhắn 1 tin cho bot

## Slide 19
KIỂM TRA & XỬ LÝ LỖI THƯỜNG GẶP
Lỗi Upload
Kiểm tra: chọn đúng Board 'ESP32 Dev Module' và đúng Port COM
Nhấn giữ nút BOOT trên ESP32 khi bắt đầu upload
LCD không sáng
Thử địa chỉ I2C: 0x27 hoặc 0x3F (sửa trong code)
Kiểm tra nguồn 5V cho LCD, SDA/SCL đúng GPIO 21/22
Servo không quay
Servo cần 5V — kiểm tra nguồn VIN không phải 3.3V
allocateTimer(0..3) phải có trước khi attach()
Telegram không gửi
Kiểm tra BOT_TOKEN và CHAT_ID đúng
Phải nhắn tin cho bot trước khi deploy
Dashboard trắng
Mở F12 → Console xem lỗi JSON
Kiểm tra kết nối WiFi SmartParking, IP 192.168.4.1
Xe vào/ra liên tục giả
IR bị nhiễu từ servo → debounce đã xử lý trong v3.2
Kiểm tra khoảng cách IR với vật cản ngoài ý muốn

## Slide 20
KẾT QUẢ THỰC TẾ
Servo mở/đóng mượt
Quay 0°→90° theo 18 bước × 5° mỗi 15ms
Không giật, không block loop chính
Debounce hoạt động
Không có sự kiện giả khi servo đang quay
Đọc GPIO ổn định sau 50ms
Tính phí chính xác
Thử nghiệm 4 mốc: miễn phí / 3K / 4K / 12K
Kết quả khớp 100% với công thức
Dashboard realtime
Phí cập nhật liên tục mỗi 2.5s
Không cần reload trang
Telegram gửi ổn định
Core 0 xử lý HTTPS riêng — loop không bị delay
Gửi được cả ký tự tiếng Việt (URL encode RFC 3986)
Emergency hoạt động
2 cổng mở ngay lập tức khi nhấn nút
Nhấn lần 2 đóng lại mượt mà qua state machine

## Slide 21
KẾT LUẬN
Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống bãi đỗ xe thông minh hoàn chỉnh trên nền tảng ESP32, tích hợp đầy đủ: điều khiển cổng tự động, tính phí, giám sát realtime, cảnh báo Telegram và chế độ khẩn cấp.
Tự động hóa hoàn toàn
Không cần nhân viên, servo state machine không block
Đa tính năng tích hợp
WiFi Dashboard + Telegram + Billing + Emergency
Thiết kế non-blocking
millis() thay delay(), FreeRTOS dual-core
Xử lý nhiễu tốt
Debounce 50ms cho cả 4 IR sensors
Dễ cấu hình
Chỉ 4 dòng #define là sẵn sàng deploy

## Slide 22
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Nhận dạng biển số
Camera + AI nhận dạng biển số xe tự động
Không cần IR cổng, liên kết với database
Thanh toán điện tử
Tích hợp QR code, ví điện tử MoMo/ZaloPay
Thay thế hệ thống thu phí thủ công
Cloud & đa bãi
Lưu dữ liệu lên Firebase/MQTT
Quản lý nhiều bãi từ 1 dashboard trung tâm
Cảm biến khói & nhiệt
Tích hợp MQ-2 / DHT22 phát hiện cháy sớm
Tự động kích hoạt Emergency Mode
Phân tích dữ liệu
Thống kê doanh thu, tần suất sử dụng
Dự đoán giờ cao điểm bằng ML
Mở rộng số slot
Hỗ trợ > 2 slot, màn hình LED ngoài trời
Hệ thống chỉ đường vào chỗ trống

## Slide 23
XIN CẢM ƠN
THẦY GIÁO & CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
Smart Parking System v3.2 | ESP32 | 2025
github.com/SmartParkingNVC